## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 24 de 2015 V2
1
1
12/06/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
12/06/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 23/15
Durante la semana se han producido algunas precipitaciones en las cuencas de Salto y Bonete. Pese a esto no se registraron aumentos importantes en los niveles de aportes.
Las demandas
han ido sufriendo un
aumento paulatino y se están ubicando en los 31 GWh diarios, se estima se llegue a los 204 GWh. En el día de hoy viernes probablemente se superen los 33 GWh.
Se estuvo despachando a pleno las maquinas térmicas disponibles hasta PTA y el Río Negro para las cotas previstas la semana anterior para los lagos de corto plazo.
El promedio de aportes de la central SG será de aproximadamente de 4000 m3/s
Comenzó el mantenimiento de la unidad 4 de PTA.
La cota vista Argentina es similar a la uruguaya aunque un poco superior (20 cm).

## Slide 4: Perspectivas para la semana 24
Los pronósticos de temperaturas indican un descenso para la semana entrante a partir de hoy viernes y se estima se producirá un aumento muy importante de demanda.
En el día de ayer el pico de potencia alcanzo un valor de 1695 MW (dato no confirmado) y hoy se espera sea del orden de los 1800 MW
Existen importantes previsiones de precipitaciones para la cuenca alta del río Uruguay.
La previsión de aportes para SG calculados sin lluvias es del orden de 3300 m3/s finalizando la semana en valores del orden de los 3000 m3/s .
El efecto de las precipitaciones se observaría en la semana 25

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
En vista de la proximidad de temperaturas sensiblemente más bajas a las recientemente ocurridas, que CAMMESA fácilmente puede bajar muy fuertemente la cota de SG se decide mantener la cota de Palmar y SG en los valores altos. Adicionalmente y de lo observado por los mensuales se desprende la necesidad de despachar PTA a pleno durante la semana puesto que en dicho escenario es necesario utilizar APR en la semana 25. Considerando lo anterior junto el resultado de SimSEE caso 4 y del CPC 11 se decide el siguiente despacho:
  Auto despachados.
  Motores de Central Batlle a pleno.
  Generación distribuida convocable.
  PTA a pleno.
  Salto para cota 34.0m.
  Palmar manteniendo cota
  Terra cierra la demanda en la semana para cotas antedichas.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
12/06/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsión de generación eólica en base de datos del 05/06/15

## Slide 13: Semana próxima
13
12/06/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (viernes)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-24
18
12/06/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 3 por 4 semanas (calculados con y sin pronósticos de precipitaciones)
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.2 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, estacional 1349

## Slide 24: Caso libre, estacional 1349

## Slide 26: SIMSEE

## Slide 27: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349

## Slide 29: Ídem caso anterior pero con cota mínima en Palmar de 39.1 m

## Slide 30
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 31: MENSUAL

## Slide 32: Mensual con PTA a pleno y Terra para mantener cotas de SG y Palmar aportes en SG (jueves) con 90 % de confianza sin 5° ni 6° de CB

## Slide 33: Ídem caso anterior pero sin PTA en semana 24

## Slide 34: Programa de generación de la semana 24/15:
34
12/06/2015
34

## Slide 35: Programa semanal (jueves)

## Slide 36: Programa semanal

## Slide 37: Programa semanal

## Slide 38: Previsión de principales trabajos en la red