## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 10 de 2015 V2
1
1
06/03/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
06/03/2015
2

## Slide 3: Resumen general de la semana 9/15
3
06/03/2015
3
Durante la semana el despacho ha sido básicamente hidráulico. Siendo necesario el día lunes despachar unidades térmicas para suministrar el pico de la tarde.
Se produjeron precipitaciones en todas las cuencas siendo las de mayor importancia las de la cuenca de Salto. Registrándose aumentos en los niveles de aportes de esta central.
Se continuaron realizando pruebas en 5ta unidad de central Batlle la que a la fecha no entro aún en paralelo.
Se continuaron con las pruebas de inyección de agua en la central APR C

## Slide 4: Perspectivas para la semana próxima N° 10/15
A la fecha no existen previsiones de relevancia de precipitaciones para ninguna de las cuencas. No obstante lo anterior existen varios eventos previstos de importancia en zonas muy cercanas a la cuenca alta del río Uruguay
Durante la semana quedarán dos unidades indisponibles de Salto Grande.
Las previsiones de temperaturas indican en el día de hoy máximas del orden de 30 °C durante toda la semana.
En vista de los pronósticos de precipitaciones se corrieron modelos considerando aportes con lluvias y sin lluvias, los resultados de las corridas de corto plazo considerando aportes sin lluvias no despacharon térmico por lo cual no se corrieron modelos de corto plazo considerando aportes con lluvias.
Modelos
El CPC libre no despacha térmico salvo por picos, obteniendo cotas de 35.39m vistos en SG y 38.58m en Palmar despachando a pleno Terra .
El SimSEE libre no despacha térmico salvo por picos (motores) obteniendo cotas de 35.0 m vistos en SG y 38.6 m en Palmar despachando a pleno Terra.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO (viernes)
En vista de lo antes expuesto y en particular el resultado de los modelos se propone el siguiente despacho:
  Auto despachados.
  Terra a pleno.
  Palmar con cota objetivo de 38.6 m
  Salto cierra la demanda.
  Térmico y generación distribuída de despacho centralizado (según el precio) de ser necesario para picos de potencia.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
06/03/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Previsión de generación eólica en base de datos del viernes 27/2

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Semana próxima
13
06/03/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (VIERNES)

## Slide 16
Acumulados previstos próximos días (5 días CPTEC y 7 días INMET)
INMET
CPTEC

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-10
18
06/03/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 5 por 4 semanas
Stock 8 (81.00 m a 79.44 m) cota inicio semana de 79.0 m
Aplica CAR 98

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Opergen

## Slide 24: Mediano plazo, aportes sin considerar lluvias previstas

## Slide 25: Caso libre, con aportes calculados sin lluvias previstas (hidrógrafos miércoles)

## Slide 27: SIMSEE

## Slide 28: Caso 10- libre con aportes sin lluvias

## Slide 30: Programa de generación de la semana 10/15:
30
06/03/2015
30

## Slide 31: Programa semanal (jueves)

## Slide 32: Programa semanal

## Slide 33: Programa semanal

## Slide 34: Programa de principales trabajos en la red