## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 39 de 2015 V1
1
1
25/09/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
25/09/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 38/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados y Salto Grande cerrando la demanda hasta el día lunes.
La generación eólica será extremadamente alta siendo del orden de los 70 GWh.
Los pronósticos de precipitaciones, en particular los que afectaban Salto Grande fueron perdiendo su importancia y por lo tanto no tuvieron la magnitud que se observaba durante la semana pasada.
A partir del martes comenzaron precipitaciones en el río Negro, fundamentalmente en Terra (promedios acumulados superiores a los 100 mm) lo que producirá la apertura de vertederos en la misma.
Por lo anterior a partir de día martes paulatinamente se puso el río Negro hasta pleno y cerrando la demanda Salto grande.
El día lunes salió parara mantenimiento la unidad 2 de Bonete.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 39
A la fecha existen pronósticos importantes de precipitaciones fundamentalmente para la cuenca alta del río Uruguay, para el río Negro existirían pero no modificarían la situación actual.
De acuerdo al hidrógrafo de Terra, la misma estará vertiendo entre 220 y 440 m3/s durante la semana.
Los pronósticos de aportes previstos para Salto por los modelos ETA y GSF para la semana 39 (siguiente a la programar) son del orden de entre 5000 y 7000 m3/s en promedio.
La programación semanal para la semana 39 muestra que Bonete debe generar a pleno y Palmar mantiene cotas cercanas a las de vertimiento durante toda la semana y Salto supera los 35.5m sobre el fin de semana.
De acuerdo a lo anterior se continua con la declaración de riesgo de vertimiento para el sistema

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar hasta pleno para cota máxima (40,10 m)
  Salto cierra la demanda

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
25/09/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
25/09/2015
12

## Slide 13: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 15: Acumulados precipitaciones 5 y 7 días CEPTEC e INMET (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 17: Programación semanal 2015-39
17
25/09/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 26: Idem caso anterior pero con erogado minimo en Terra y aportes actualizados jueves

## Slide 28: Programa de generación de la semana 39/15:
28
25/09/2015
28

## Slide 29: Programa semanal (jueves)

## Slide 30: Programa semanal

## Slide 31: Programa semanal