## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 45 de 2015 V2
1
1
06/11/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
06/11/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 44/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno. No se necesitó despachar generación térmica para los picos de potencia, se exportaron excedentes durante toda la semana.
Se produjeron nuevamente precipitaciones en la cuenca del río Uruguay con un aumento significativo de aportes en particular para la semana 45
En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 120 GWh.
Se comenzó a modificar las relaciones de transformación de los trafos de corriente de algunas líneas del circuito centro.
En la madrugada del lunes se debió bajar la generación de Salto Grande por imposibilidad de Argentina de tomar la totalidad de la exportación.
Se debió controlar sobrecargas en el circuito centro bajando generación de Terra.
El mantenimiento de la unidad de Terra oportunamente autorizado se cancelo.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 45
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa para la semana entrante vertido hasta el jueves de no ocurrir lluvias y aportes en descenso pero aún altos, 8800 m3/s sin lluvias y 9200 m3/s con lluvias previstas (jueves).
  Río Negro, se espera que Terra vierta al menos hasta el 18 de noviembre y Palmar mantenga vertederos abiertos unos días más.
Para la semana entrante no hay prácticamente pronósticos de precipitaciones para la cuenca del río Negro no así para Salto donde podrían producirse nuevas e importantes precipitaciones.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.
Se espera una demanda semanal muy similar a la de la presente semana.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se continua con la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar a pleno
  Salto cierra la demanda exportando los excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
06/11/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
06/11/2015
12

## Slide 13
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 17: Programación semanal 2015-45
17
06/11/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE CON EROGADO MINIMO EN TERRA

## Slide 26: Programa de generación de la semana 45/15:
26
06/11/2015
26

## Slide 27: Programa semanal (jueves)

## Slide 28: Programa semanal

## Slide 29: Programa semanal (jueves)

## Slide 30: Principales trabajos en la red