## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 49 de 2016 V1
1
1
02/12/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
02/12/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 48
El despacho durante la semana ha sido con recursos renovables, aunque se han despachado algunas unidades térmicas por prueba.
Durante la semana se han ido cerrando los vertederos en todas las centrales.
Cuando el río negro finalizo el vertido en sus centrales se pudo coordinar con CTM para interrumpir el vertido de SG
Comenzaron las pruebas del CC aunque no entregaron energía al sistema.
Se devolvió al la unidad CTR 1 aunque queda pendiente la prueba de funcionamiento por 12 horas a pleno

## Slide 4: Perspectivas para la semana 49
A la fecha no hay previsiones de precipitaciones de relevancia para ninguna de las cuencas.
Se esperan temperaturas cercanas a los 30 °C a partir del viernes hasta el lunes.
La previsión de Generación eólica es del orden de los 65 GWh para la semana equivalentes a un 35 % de factor de planta
Se cuenta con 26 GWh de desvíos operativos los que se acaba de coordinar para introducirlos al sistema a partir de mañana sabado.
Se preve que el lunes puedan comenzar las inyecciones de potencia del CC

## Slide 5
Modelos
SIMSEE: el modelo en su corrida sin el actor exportación disponible, comienza realizando un vertido importante en Bonete y Salto hasta alcanzar las cotas máximas de operación sin vertimiento de estas centrales, luego encuentra un equilibrio entre todas las hidráulicas, despachando los motores de la Central Batlle sobre el fin de semana.
La corrida con el actor exportación disponible comienza exportando mientras las cotas de Bonete y Salto están por encima de las cotas máximas de operación sin vertimiento, luego encuentra un equilibrio entre todas las hidráulicas y sobre el final de la semana como en el caso anterior despacha los motores de la Central Batlle.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
02/12/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 14: Semana próxima
14
02/12/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 01/12 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 25/11 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2016-49
20
02/12/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: MEDIANO PLAZO SIN EXPORTACIÓN

## Slide 24: CPC, caso libre

## Slide 26: SimSEE libre S/E

## Slide 28: Ídem caso anterior pero incorporando los desvíos operativos

## Slide 30: Mensual

## Slide 31: Programa de generación de la semana 49/16:
31
02/12/2016
31

## Slide 32: Programa semanal (viernes)

## Slide 33: Datos energéticos diarios

## Slide 34: Datos hidráulicos diarios

## Slide 35: Principales trabajos en la red de Transmisión