## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 12 de 2015 V1
1
1
20/03/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
20/03/2015
2

## Slide 3: Resumen general de la semana 11/15
3
20/03/2015
3
Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle en la base y el resto básicamente hidráulico. Siendo necesario despachar unidades térmicas para suministrar el pico de la tarde.
No se produjeron precipitaciones.
Se realizaron pruebas de APR
Térmicas intento arrancar la 5ta unidad de Central Batlle, no teniendo éxito.
El sábado se solicito a CAMMESA tomar potencia no utilizada de SG lo que derivo en no encender unidades de PTA.
La demanda semanal será aproximadamente de 213 GWh.
El promedio de aportes en SG será aprox. 2950 m3/s.

## Slide 4: Perspectivas para la semana próxima N° 12/15
A la fecha no existen previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.
La 5° unidad de CB continúa con pruebas no quedando disponible aún.
Las previsiones de temperaturas indican un fuerte descenso de las mimas para el fin de semana.
Modelos
CPC
  Caso libre : despacha solamente Motores de CBO y 5° unidad de CBO, obteniendo cotas de 31,8 m vistos en Salto Grande y 37.3m en Palmar (cota mínima impuesta). Despacha Terra a pleno. No se permite el vertimiento de Terra
  Un caso idéntico al anterior pero no dejando bajar la cota vista de SG de 33 metros vistos al final de la semana obtiene un despacho con un costo levemente superior al caso libre. Despacha Punta del Tigre.
SimSEE
  Caso libre despacha a pleno Motores y 5° de CB, PTA no a pleno (216 MW medios) y APR. El caso obtiene cotas de 34.65 m vistos en SG y 36.35 m en Palmar despachando Terra a pleno.
  Caso idéntico al caso 1 pero con cota mínima en Palmar de 37.15 m, Motores y 5° de CB, PTA no a pleno (230 MW medios) y APR (25 MW medios) y obtiene cotas de 34.30 m vistos en SG y 37.15 m en Palmar despachando Terra a pleno.
  Caso identico al caso libre pero sin vertido en Terra y con ESHY 6. solo despahca motores y 5° unidad de CB, obtiene cotas de 36 m en Palmar y 32,8 en SG
Análisis mensual,
  el mismo indica que en un escenario de baja hidraulicidad es necesario el despacho de PTA a partir de la semana 12 y APR a partir de la semana 13. No obstante lo anterior no se identifican restricciones al despacho previsto.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO (viernes)
En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho (caso SimSEE15-12-5):
Auto despachados.
Terra a pleno
Motores de Central Batlle a pleno
Generación distribuida convocable
PTA hasta pleno
Palmar hasta pleno con cota objetivo 37.3 m.
Salto cierra la demanda.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
20/03/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Previsión de generación eólica en base de datos del viernes 13/3

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Semana próxima
13
20/03/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (VIERNES)

## Slide 16
Acumulados previstos próximos 5 días
INMET
CPTEC

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-12
18
20/03/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 5 por 4 semanas
Stock stock 6 (77.62 m a 78.56 m) cota inicio semana de 78.3 m
No aplica CAR

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Opergen

## Slide 24: Mediano plazo

## Slide 25: Caso libre

## Slide 27: SIMSEE

## Slide 28: Caso 07-1 libre con 2 unidad en SG indisp.

## Slide 30: Ídem anterior, sin vertido en Terra y con cota mínima en Palmar de 37.15 m

## Slide 32: Ídem caso 1 pero con ESHY 6

## Slide 34: Mensual

## Slide 35: Programa de generación de la semana 12/15:
35
20/03/2015
35

## Slide 36: Programa semanal (jueves)

## Slide 37: Programa semanal

## Slide 38: Programa semanal

## Slide 39: Programa de principales trabajos en la red

## Slide 40: Reserva Rotante

## Slide 41: Reserva Rotante

## Slide 42: Reserva Rotante

## Slide 43: Reserva Rotante